## Slide 1: شبكات الجيل الرابع والخامس

## Slide 2: بداية الجيل الرابع
بدأت هذه الخدمة في عام 2009 في الولايات المتحدة الامريكية
ظهرت بعد خدمة الجيل الثالث 3G لزيادة الحاجة الى خدمة اسرع
تعد شبكات الجيل الرابع 4G شبكات راديوية متقدمة تعتمد على بروتوكولات الانترنت
بعكس سابقاتها يمكن لهذة الخدمة نقل بيانات الصوت أيضا باستخدام البروتوكولات
يتم نقل البيانات عبر ما يسمى بالوسيط الهوائي من خلال الاتصال بين الهاتف المحمول والمحطات الارضية

## Slide 3: طريقة ارسال واستقبال الإشارة في الجيل الرابع
عملية الاستقبال
هي نقل البيانات من الأجهزة المختلفة الى الهوائي الرئيسي وتُعرف هده العملية باسم تحميل البيانات.
الارسال والاستقبال عمليتين متعاكستين في العمل.
عملية الارسال
تتم عملية الارسال من خلال الهوائي الرئيسي الموجود في منطقة جغرافية محددة وتقوم ببث إشارة شبكات ال 4G لتنتشر في الهواء.
ترتد الإشارة اذا واجهت العوائق في اثناء انتشارها.
يتراوح مدى إشارة التغطية بين 5 – 10 كم اعتمادا على قوة الهوائي وحجم وعدد العوائق.

## Slide 4: طريقة ارسال واستقبال الإشارة في الجيل الرابع

## Slide 5: التكنولوجيا المستخدمة
الموجات الكهرومغناطيسية
MIMO: لتحقيق فاعلية طيفية عالية
مبدأ توربو: لتقليل الضوضاء
التضمين والمعالجة المكانية مع تعدد
الهوائيات وتعدد المستخدمين

## Slide 6: مزايا وعيوب الجيل الرابع
العيوب
مكلفة وصعبة التنفيذ
تستهلك طاقة البطارية بشكل كبير
تحتاج الى معدات وأجهزة معقدة لتنصيبها وتشغيلها
المزايا
دعم الوسائط المتعددة التفاعلية
الوصول العالمي وإمكانية نقل الخدمات
قابلة للتطوير
فعالية عرض النطاق
توفير تنظيم افضل و تقنيات للتحكم في قبول المكالمات

## Slide 7: مزايا وعيوب الجيل الرابع

## Slide 8: سرعة الجيل الرابع
من الناحية العملية
تصل سرعة شبكات الجيل الرابع من 60 الى 100 ميجابايت في الثانية بالنسبة للتنزيل
بالنسبة للرفع تصل السرعة من 30 الى 50 ميجابايت في الثانية
من الناحية النظرية
تصل سرعة التنزيل في الجيل الرابع الى 1 جيجابايتفي الثانية أي عشرة اضعاف سرعة الجيل الثالث في التنزيل الذي يصب الى 100 ميجابايت
وبالنسبة لرفع البيانات تصل السرعة الى 500 ميجابايت في الثانية اما الجيل الثالث تصل سرعته الى50 ميجابايت

## Slide 9: WiMAX تقنية
تعتبر تقنية WiMAX إحدى تقنيات الجيل الرابع للاتصالات ، فهي نظام مطور للاتصالات اللاسلكية يهدف إلى تقديم خدمات النفاذ عريض النطاق ، لتوفير مختلف خدمات وتطبيقات الإنترنت وتبادل البيانات ولكن مع ميزة أنها لاسلكية ، وقادرة على الوصول حتى الميل الأخير

## Slide 10: ما هي تقنية WiMAX
يعود تاريخ WiMAX إلى عدة سنوات مضت ، عندما بدأ التفكير في إيجاد بديل لتقنيات النفاذ عريض النطاق السلكية التقليدية
بحيث تكون هذه التقنية المطلوبة قادرة على توفير النفاذ إلى الإنترنت لاسلكياً بسرعات عالية ،
بالإضافة إلى توفير العديد من خدمات وتطبيقات النطاق العريض

## Slide 11: الية عمل WiMAX
تُحدد معايير WiMAX القياسية نطاقات التردد للوصلات اللاسلكية بين المحطات اعتماداً على نوع الانتشار
النوع الأول يستخدم تردد عالي ويتأثر بالعقبات و يدعى الانتشار بخط النظر
النوع الثاني يستخدم تقنية متقدمة للتعديل للتعويض عن الخفوت في الإشارة ويدعى الانتشار بدون خط نظر وهو اكثر شيوعا واستخداماً

## Slide 12: استخدامات WiMAX
تعتبر تقنية WiMAX ، التقنية المناسبة لدعم عدد كبير من الاستخدامات
حيث تتوزع معظم هذه الاستخدامات ومتطلباتها التقنية بين نوعي الشبكات الخاصة والعامة و منها :
الشبكات الخاصة :
الشبكات البنكية
حالات الكوارث و السلامة العامة
الشبكات التعليمية
التطبيقات الطبية
الشبكات العامة :
ربط الأرياف

## Slide 13: WiMAX و LTE
يتم تحديد مواصفات WiMAXالتقنية اعتماداً على المعيار القياسي 802.16 IEEE
بينما يتم تحديد مواصفات LTE اعتماداً على المعيار 3GPP
تعتمد التقنيات على بروتوكول الانترنت IP
توفران التقنيتان معدلات عالية لنقل البيانات

## Slide 14: الجيل الخامس 5G

## Slide 15: الجيل الخامس 5G
معيار تكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات الخلوية ذات النطاق العريض في مجال الاتصالات
هي الخلف المخطط له لشبكات الجيل الرابع التي توفر الاتصال بمعظم الهواتف الخلوية
تنقسم منطقة الخدمة إلى مناطق جغرافية صغيرة تسمى الخلايا
يُتوقع أن تضم شبكات الجيل الخامس أكثر من 1.7 مليار مشترك في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025

## Slide 16: نظرة عامة عن الجيل الخامس في الاتصالات
إن الشعار الرئيسي للجيل الخامس هو الانترنت لكل شيء أو ما يسمى ب انترنيت الأشياء
وهذا ما يقودنا إلى مصطلح المدن الذكية، إذ أن البيانات يتم تشكيلها في كل مكان من قبل أي شخص
وهنا تلعب الاتصالات المتنقلة دورا محورياً في تمكين النقل الفعال والآمن لهذه المعلومات من آلة آلى الة أخرى ، بدون تدخل الانسان

## Slide 17: وقت الاستجابة ونسبة الخطأ
في شبكة الجيل الخامس، يبلغ "زمن انتقال الهواء" في شحن المعدات في 2019 من 8 إلى 12 مللي ثانية
تستخدم الجيل الخامس نظام تشفير إشارة متكيف للحفاظ على معدل خطأ بتات منخفض
إذا كان معدل الخطأ مرتفعًا جدًا، فسيقوم جهاز الإرسال بالتبديل إلى آلية تشفير أقل عرضة للخطأ. هذا يضحي بعرض النطاق الترددي لضمان معدل خطأ منخفض

## Slide 18: نطاق الجيل الخامس
يعتمد نطاق الجيل الخامس على العديد من العوامل. العامل الرئيسي هو التردد المستخدم
تستخدم أنظمة MIMO هوائيات متعددة في طرفي جهاز الإرسال والاستقبال لنظام الاتصال اللاسلكي

## Slide 19: مقارنة بين الجيل الرابع والجيل الخامس
الجيل الرابع يعتمد على IPV4 بينما الجيل الخامس يعتمد على IPV6
سرعة النقل في الجيل الرابع 100 ميجابايت وقد تصل الى 1 جيجابايت بينما تصل السرعة في الجيل الخامس الى 10 جيجابايت
ستكون شبكة الجيل الخامس قادرًا على إصلاح مشكلات النطاق الترددي

## Slide 20: الأجزاء الأكثر عرضة وهدفا للتهديدات
أهداف المهاجمين عادة ما تكون معدات وشبكات الاتصال والشبكة المركزية لمزود الخدمة مثل أجهزة المستخدم وشبكات الوصول
من المتوقع أن تكون شبكات الاتصال في الجيل الخامس غير متجانسة ومعقدة إلى حد كبير ، فهي ستدعم شبكات الاتصال (2G, 3G, 4G)

## Slide 21: الجيل السادس 6G
في مجال الاتصالات عن بعد، سيكون الجيل السادس هو المعيار لتقنيات الاتصالات اللاسلكية التي تدعم شبكات البيانات الخلوية
تقسيم منطقة الخدمة إلى مناطق جغرافية صغيرة تسمى الخلايا
وفيما يتعلق بخصائص الجيل الجديد، فمن المتوقع أن تصل سرعة هذه الشبكات إلى 100 مرة أسرع من الجيل الخامس

## Slide 22: الجيل السادس
ووفقًا للتصورات النظرية، ستسمح شبكات G 6بتكامل الدماغ البشري مع أجهزة الكمبيوتر، وستعمل على تحقيق الاتصال بين الأشخاص والأشياء
وبشكل عام، فإن قدرات وتقنيات الأجهزة المتصلة بالإنترنت ستتحسن بشكل كبير عند استخدام شبكات الجيل السادس، كما سيتم تطوير أجهزة وتقنيات جديدة

## Slide 23: تحديات الجيل السادس
مدى إمكانية اختراق الموجات الهوائية القصيرة جدًا لبعض المواد بسهولة
وكذلك هناك حاجة إلى تطوير ومضاعفة كفاءة البنية التحتية الحالية للشبكات
وتطوير أشباه موصلات ومعالجات تستطيع التعامل مع ترددات وبيانات ضخمة.

## Slide 24: سرعة الجيل السادس
يعتقد العلماء ان سرعة الجيل السادس ستصل الى 1 تيرابايت في الثانية مع زمن استجابة 100 ميكروثانية
سيتم استخدام ترددات عادية جداً للوصول الى هذة السرعة مقارنةً مع الجيل الخامس
تتجاوز السرعة المدعومة 1000 كيلومتر في الساعة
يعتقد العلماء ان الجيل السادس تردداته ستصل الى نطاق التيراهيرتز

## Slide 25: و ختاماً :
فإن استمرار تطور الأجيال ، جيلاً بعد جيل ، ما هو إلا دليل على أن البشرية تشهد حقبة من التطور غير مسبوقة ، تتسابق فيها الشركات العالمية نحو القمة في اختراع التقنيات الحديثة السابقة لأوانها و السرعات الهائلة في سبيل تحسين طريقة العيش و تسهيل الحياة اليومية و حل المعضلات التي لا زالت تولد يوماً بعد يوم...

## Slide 26: إعداد :
عبد العزيز اوشار
عبد الرحمن الحامض
عبيد الله الرفاعي
الفئة : :
13